## Slide 1
設備部-
工具/設計課報告
報告人：吳仁中
日期：2025/08/27

## Slide 2
No. | 專案名稱 | 需求單位 | 開始 時間 | 預計完成時間 | 本週工作項目 | 下週工作項目 | 效益 | 負責人
1. | 雷射測高設備 |  | 2025/08/25 | 2025/09/E |  |  |  | 
2. | 366 Holder 旋入裝置 | 組立 | 2025/8/24 | 2025/8/E | 扭力感測器數據讀取 | 更新電料設計 | 扭力監控 | 
3. |  |  |  |  |  |  |  | 
一、專案列表
評估中
執行中
暫停

## Slide 3
TOYO電動缸驅動控制

## Slide 4
TOYO電動缸驅動控制
  電動缸狀態讀取：
    伺服ON/OFF。
    是否有警報及種類。
    馬達移動中/停止、目前所在位置的座標。
    輸入/輸出接腳信號。
  電動缸運動
    參數設定
    絕對位置/相對位置
  看門狗(Watchdog)

## Slide 5
指令錯誤
？
C#原生串列通訊工作方式
Serial
Port
Modbus指令
訊息
接收
事件
Event
狀態讀取/儲存
參數設定
電動缸運動
internal struct 指令
{
internal CallerId CallerId { get; set; }
internal byte[] ByteArray { get; set; }
}
指令用途
Modbus指令
Watchdog

## Slide 6
修改後的工作方式
Serial
Port
指令
指令
指令
最高優先
指令重送
一般指令
Watchdog
狀態讀取/儲存
參數設定
電動缸運動
傳送/接收
處理
指令錯誤
1
2
3
Queue佇列
internal struct 指令
{
internal CallerId CallerId { get; set; }
internal byte[] ByteArray { get; set; }
}

## Slide 7
  打包成程式庫。(雷射測高)
後續改良

## Slide 8
後續改良
  運動到位的判斷
    座標已到達。
    座標不動保持指定時間。
  效能強化。
    Stream。
  多軸連動。
    直線補間。

## Slide 9
366 Holder 旋入裝置

## Slide 10
扭力計組成
HBM T22扭力感測器
研華USB-4704資料擷取模組

## Slide 11
電壓量測 - 單端通道連接

## Slide 12
電壓量測 - 差分輸入連接

## Slide 13
電壓量測 - 單端通道連接 + 卡爾曼濾波
卡爾曼濾波(Kalman filtering) 疊代演算法能同時以動態數學模型及量測誤差兩者為基礎，得出真實狀態的統計上最佳估算(optimal estimation)。
電錶量測電壓約11mV。

## Slide 14
後續工作
讀取穩定度研究。
  接地 。
量測電流方式測試。